## «Баня с террасой»

Общая площадь: 43,84 кв.м.

Закрытая площадь: 24,96 кв.м.

Площадь террас: 18,88 кв.м.

Этажность: 1

Высота потолков: 2,4 м

Оцилиндрованное бревно: 220 мм

## Базовая комплектация «под усадку»

Полноценный фундамент

Буронабивные сваи диаметром 250 мм на глубину промерзания – 1500 мм.

Шаг свай – 1,5 – 2 м

Ростверк (мелкозаглубленная лента) 300 х 700 мм

Армирование: 10 мм

Бетон: М200

Опалубка: обрезной пиломатериал 30 х 150 х 6000 мм, метизы

Пескощебеночная подушка под ростверк и сваи – 200 мм

Привязку фундамента к участку, разбивка осей, замер уклонов по участку

Домокомплект

Оцилиндрованное бревно сечением 180 – 260 мм*

Обвязочный брус: п/м 50 х 200 мм

Лаги пола: п/м 50 х 200 мм (100 х 150 мм)*

Балки перекрытия: п/м 50 х 200 мм (100 х 150 мм)*

Стропила: п/м 50 х 200 мм (50 х 150 мм)*

Обрешетка: п/м 25 х 150 мм

Черновой настил на лаги пола, балки перекрытия: 25 х 150 мм

Строительные леса: п/м 2-го сорта

Расходные и комплектующие материалы

Межвенцовый утеплитель

Нагеля

Скользящие опоры стропил, пластины для крепления стропил в коньке, опоры, кронштейны, скобы, метизы

Рубероид для гидроизоляции фундамента и временной кровли (под усадку), мастика

Огнебиозащита «Пирилакс»

Подрядные работы

Монтаж домокомплекта

Доставка материалов

Разгрузка спецтехникой

Проживание бригады

## Базовая комплектация для домов из клееного бруса и профилированного бруса камерной сушки

Полноценный фундамент

Буронабивные сваи диаметром 250 мм на глубину промерзания – 1500 мм.

Шаг свай – 1,5 – 2 м

Ростверк (мелкозаглубленная лента) 300 х 700 мм

Армирование: 10 мм

Бетон: М200

Опалубка: обрезной пиломатериал 30 х 150 х 6000 мм, метизы

Пескощебеночная подушка под ростверк и сваи – 200 мм

Привязку фундамента к участку, разбивка осей, замер уклонов по участку

Домокомплект

Клееный брус/профилированный брус камерной сушки (сечение согласно проекта)

Обвязочный брус: п/м 50 х 200 мм

Лаги пола: п/м 50 х 200 мм (100 х 150 мм)*

Балки перекрытия: п/м 50 х 200 мм (100 х 150 мм)*

Стропила: п/м 50 х 200 мм (50 х 150 мм)*

Обрешетка: п/м 25 х 150 мм

Контробрешетка: брусок 50 х 50 мм

Черновой пол: 25 х 150 мм

Черепной брусок: 50 х 50 мм

Прореженная обрешетка для подшивки потолков: п/м 25 х 150 мм

Строительные леса: п/м 2-го сорта

Расходные и комплектующие материалы

Межвенцовый утеплитель (для профиля «под утеплитель»), ПСУЛ.

Нагеля, шпильки

Скользящие опоры стропил, пластины для крепления стропил в коньке, опоры, кронштейны, скобы, метизы

Рубероид для гидроизоляции фундамента, мастика

Огнебиозащита «Пирилакс»

Кровля

Кровельное покрытие (по согласованию с Заказчиком) с доборными элементами

Пароизоляционная пленка

Гидроизоляционная мембрана

Утеплитель (150-200 мм)*

Водосточная система

Вагонка/софиты для подшивки свесов и карнизов кровли

Лобовая доска

Наружная и внутренняя отделка

Обсадные короба из клееного бруса/сухой доски*

Оконные и дверные блоки ПВХ

Входная металлическая дверь

Наружняя покраска стен, свесов и карнизов кровли

Черновые полы 1-го этажа и полы 2-го этажа с утеплением и парогидроизоляцией

Подрядные работы

Монтажные и отделочные работы

Доставка материалов

Разгрузка спецтехникой

Проживание бригады