Проект дома «Прима-2»

Общая площадь: 204,24 кв.м.

Жилая площадь: 85,75 кв.м.

Площадь террас: 39,28 кв.м.

Этажность: 2

Высота потолков: 2,7 м

Оцилиндрованное бревно: 240 мм

Базовая комплектация «под усадку»

Полноценный фундамент 
Буронабивные сваи диаметром 250 мм на глубину промерзания – 1500 мм. 
Шаг свай – 1,5 – 2 м 
Ростверк (мелкозаглубленная лента) 300 х 700 мм 
Армирование: 10 мм 
Бетон: М200 
Опалубка: обрезной пиломатериал 30 х 150 х 6000 мм, метизы 
Пескощебеночная подушка под ростверк и сваи – 200 мм 
Привязку фундамента к участку, разбивка осей, замер уклонов по участку

Домокомплект 
Оцилиндрованное бревно сечением 180 – 260 мм* 
Обвязочный брус: п/м 50 х 200 мм 
Лаги пола: п/м 50 х 200 мм (100 х 150 мм)* 
Балки перекрытия: п/м 50 х 200 мм (100 х 150 мм)* 
Стропила: п/м 50 х 200 мм (50 х 150 мм)* 
Обрешетка: п/м 25 х 150 мм 
Черновой настил на лаги пола, балки перекрытия: 25 х 150 мм 
Строительные леса: п/м 2-го сорта

Расходные и комплектующие материалы 
Межвенцовый утеплитель 
Нагеля 
Скользящие опоры стропил, пластины для крепления стропил в коньке, опоры, кронштейны, скобы, метизы 
Рубероид для гидроизоляции фундамента и временной кровли (под усадку), мастика 
Огнебиозащита «Пирилакс»

Подрядные работы 
Монтаж домокомплекта 
Доставка материалов 
Разгрузка спецтехникой 
Проживание бригады

Базовая комплектация для домов из клееного бруса и профилированного бруса камерной сушки

- Полноценный фундамент 
Буронабивные сваи диаметром 250 мм на глубину промерзания – 1500 мм. 
Шаг свай – 1,5 – 2 м 
Ростверк (мелкозаглубленная лента) 300 х 700 мм 
Армирование: 10 мм 
Бетон: М200 
Опалубка: обрезной пиломатериал 30 х 150 х 6000 мм, метизы 
Пескощебеночная подушка под ростверк и сваи – 200 мм 
Привязку фундамента к участку, разбивка осей, замер уклонов по участку

- Домокомплект 
Клееный брус/профилированный брус камерной сушки (сечение согласно проекта) 
Обвязочный брус: п/м 50 х 200 мм 
Лаги пола: п/м 50 х 200 мм (100 х 150 мм)* 
Балки перекрытия: п/м 50 х 200 мм (100 х 150 мм)* 
Стропила: п/м 50 х 200 мм (50 х 150 мм)* 
Обрешетка: п/м 25 х 150 мм 
Контробрешетка: брусок 50 х 50 мм 
Черновой пол: 25 х 150 мм 
Черепной брусок: 50 х 50 мм 
Прореженная обрешетка для подшивки потолков: п/м 25 х 150 мм 
Строительные леса: п/м 2-го сорта

- Расходные и комплектующие материалы 
Межвенцовый утеплитель (для профиля «под утеплитель»), ПСУЛ. 
Нагеля, шпильки 
Скользящие опоры стропил, пластины для крепления стропил в коньке, опоры, кронштейны, скобы, метизы 
Рубероид для гидроизоляции фундамента, мастика 
Огнебиозащита «Пирилакс»

- Кровля 
Кровельное покрытие (по согласованию с Заказчиком) с доборными элементами 
Пароизоляционная пленка 
Гидроизоляционная мембрана 
Утеплитель (150-200 мм)* 
Водосточная система 
Вагонка/софиты для подшивки свесов и карнизов кровли 
Лобовая доска

- Наружная и внутренняя отделка 
Обсадные короба из клееного бруса/сухой доски* 
Оконные и дверные блоки ПВХ 
Входная металлическая дверь 
Наружняя покраска стен, свесов и карнизов кровли 
Черновые полы 1-го этажа и полы 2-го этажа с утеплением и парогидроизоляцией

- Подрядные работы 
Монтажные и отделочные работы 
Доставка материалов 
Разгрузка спецтехникой 
Проживание бригады